## Slide 1: ФИТОТКАЧЕСТВО Круговое плетение
2012 г.
http://tehnologi.su/index/skazka_rukotvorchestva/0-528

## Slide 2
Круговое плетение известно с древности. Необычная техника получила свое название – лучевое ткачество - по лучеобразному принципу натягивания нитей основы, пересекающиеся в центре круга. Уток пересекает нити основы по кругу.
Используя различную пряжу, с помощью этой техники можно соткать салфетки, подставки по горячее, коврики, круглые сумки, мини-гобелены.
Представленные на мастер-классе работы, сочетают в себе традиционную технологию лучевого ткачества и новое применение природного материала в качестве уточных нитей. В результате получаются работы, которым можно найти оригинальное применение или составить интересные композиции.
Виркова Т.М., учитель технологии

## Slide 3: Организация рабочего места
Рабочее место должно хорошо освещенным и иметь ровную поверхность.
При работе с природным материалом необходимо надеть фартук, а рабочий стол застелить клеенкой. Подготовить газету, пакет или коробку для складирования отходов и мусора при выполнении работы.
Инструменты и приспособления расположить со стороны рабочей руки (справа – если правша), а материалы – слева.
Природный материал лучше держать в коробке или пакете, отдельно каждый вид.
Соблюдение техники безопасности (прил. 1)
Техника фитоткачества связана с применением ручных работ. Во избежании травм, следует соблюдать осторожность при работе с острыми и режущими инструментами!!!
Виркова Т.М., учитель технологии

## Slide 4: Мини-панно (три варианта)
Материалы:
Картон (коробочный, гофрокартон)
Х/б или льняная пряжа, шпагат
Трава пырей
Клевер
Ромашка
Тимофеевка
Инструменты и приспособления:
Ножницы
Игла с большим ушком
Линейка
Циркуль
Карандаш
Крючок
Виркова Т.М., учитель технологии

## Slide 5: Этапы работы (вариант 1)
Определяемся с размером работы. (ø=20см.) С помощью циркуля чертим круг на картоне нужного радиуса и вырезаем.
Делим окружность на нечетное количество частей: по краю окружности намечаем и делаем надрезы глубиной 0,5см, с расстоянием между точками 1,4см.
Выполняем натягивание основной нити на картон для лучевого ткачества ( см. прил.2). Нить прокладываем свободно, чтобы картонный круг не согнулся и легче было выполнять уточное плетение.
Изнаночная сторона
↑
1
2
↓
1
↑
↓
2
↓
↓

## Slide 6: Этапы работы (вариант 1)
Центр работы ткëм основной нитью. После натягивания основы оставляем нить длиной 0,5м., отрезаем от катушки и вдеваем в иглу с большим ушком. Нить ведем по одному из лучей к центру и начинаем ткать по кругу, выполняя полотняное переплетение. Перебираем иглой основную нить через одну на небольшом участке – подтягиваем к центру как можно плотнее. Так выполняем 3-4 круга.
Нить закрепляем, выводя иглу через центр переплетения нитей – обрезаем.
Каждую травинку пырея слегка прокручиваем пальцами, делая ее эластичней и похожей на нить. Вводим траву руками толстым концом вперед, отступив на 5-6 лучей назад - внакладку по ходу предыдущей нити.
Виркова Т.М., учитель технологии

## Slide 7: Этапы работы (вариант 1)
Плетем небольшой участок – аккуратно пододвигаем к центру, чтобы трава не порвалась, а тонкий конец травинки лег на 2-3см внакладку на конец нити. Подбиваем (поддавливаем) к центру с помощью крючка или тупого конца толстой иглы.
Опять перебираем нити через одну – выполняя полотняное переплетение на небольшом участке. Аккуратно пододвигаем к центру, насколько позволяет основа и подбиваем.
Каждую новую травинку вводим так, чтобы ее тонкий конец лег на конец предыдущей травинки, т.е. внакладку.
Плетем травой до получения полотна нужного диаметра, например, 12см.
Виркова Т.М., учитель технологии

## Slide 8: Этапы работы (вариант 1)
Вводим цветы клевера: цветок на стебельке с небольшими листиками – стебельком вперед. Стараемся ткать как можно плотнее, укладывая цветы внакладку. При протягивании уплотнений с листиками – помогаем крючком.
Выполняем ткачество цветами до упора – пока позволит натяжение основных нитей. Снимаем работу с картона – скидывая основную нить с надрезов. Проверяем работу с изнанки: обрезаем и заправляем хвосты, вплетаем цветы в прорехи или надставляем по краю, делая обвивку нитью.
РАБОТА ГОТОВА!
Виркова Т.М., учитель технологии

## Slide 9: Этапы работы (вариант 2)
Второй вариант на примере работы с ромашкой. Стебель ромашки разбираем на более мелкие части. Ткачество травой (центральный круг) производим аналогично первому варианту.
Разница заключается в том, что после каждого ряда вплетения ромашки, ткëм один круг нитью. За счет чего хорошо фиксируются стебельки ромашки и получается плотное полотно. После снятия с картона этой же нитью оплетаем край.
Виркова Т.М., учитель технологии

## Slide 10: Этапы работы (вариант 3)
Лучевое ткачество с отверстием в центре.
Подготавливаем картонную основу для ткачества аналогично первому варианту. Чертим в центре малый круг диаметром 6-7см, вырезаем - рассечек не делаем.
Основную нить прокладываем без натяжения через верхние рассечки с двух сторон картона.
Уточной нитью (нить можно не менять) выполняем полотняное переплетение по кругу, заполняя сначала внутреннее отверстие, а затем выходя на 1см на лицевую сторону.
Виркова Т.М., учитель технологии

## Slide 11: Этапы работы (вариант 3)
Изнаночную сторону закрываем полностью до рассечек - ткëм полотно этой же нитью. По желанию можно соткать рисунок или выполнить ткачество с применением трав.
У тимофеевки обрезаем колоски. Руками вводим колосок через одну нить. Ткëм полотно, накладывая колоски с небольшим заходом друг на друга - до упора – пока позволяет натяжение основных нитей.
Оставшийся участок – до надрезов – ткëм уточной нитью, выполняя полотняное переплетение.
Виркова Т.М., учитель технологии

## Slide 12: Этапы работы (вариант 3)
Аккуратно отрезаем картон вплотную к нижнему краю надсечек, не задевая нитей основы.
Выполняем круговое ткачество уточной нитью с лицевой и изнаночной сторон вплотную к краю. Картон по боковой стороне также закрываем, выполняя еще 2-3 круга ткачества.
Готовая работа имеет интересную фактуру и ее можно использовать без дополнительного декора – прекрасное поле для творчества. А можно придумать оригинальный яркий декор.
ЖЕЛАЮ
ТВОРЧЕСКИХ
УСПЕХОВ!
Виркова Т.М., учитель технологии

## Slide 13: Советы:
♣ Для кругового ткачества можно использовать практически все растения с гибким стеблем, а также почки деревьев, веточки с плодами и ягодами.
♣ Растения для кругового ткачества лучше использовать в сыром или полусыром виде – чуть подвяленные – они станут мягче и легче будет работать. При пересушивании стебли будут ломаться.
♣ Для размещения работ лучше выбрать то место, куда меньше всего будут попадать солнечные лучи и сохранят их от выцветания.
♣ Готовые работы, с использованием цветов и трав, высыхая, могут изменить свой цвет – стать темнее или светлее, но все равно сохраняют свою оригинальность. Кроме того, работы требуют бережного отношения при перемещении. После полного высыхания можно покрыть лаком для волос.
♣ Заранее продумайте вариант применения работы, чтобы при необходимости сразу сделать крепление.
Виркова Т.М., учитель технологии

## Slide 14: Готовые работы после полной сушки
Notes: <number>

## Slide 15: Источники информации
http://irinadvorkina.ru/luchevoe.html - лучевое ткачество
Ссылки на картинки во втором слайде:
http://irinadvorkina.ru/salfetki.jpg
http://katinclub.ru/wp-content/uploads/2011/02/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE0402.jpg
http://www.bashvest.ru/photos/22.05.2008/medium/IMG_1945.JPG
В презентации использованы авторские фотографии
Виркова Т.М., учитель технологии