## Slide 1
Материал подготовила
Булыга Татьяна Матвеевна
МБОУ СОШ № 37
Г. Краснодар
Использование природного
материала при
изготовлении панно

## Slide 2: Подготовка соломки
Лучшими для поделок являются стебли пшеницы, ржи, овса и ячменя. Однако подойдут и стебли луговых злаковых растений.
Срезают стебли под углом

## Slide 3
Разрежьте каждый стебель на части от узла до узла ( узлы выбросьте )

## Slide 4
Соберите стебли в пучки по виду растение, по длине и толщине - храните в коробке
Верхние, самые тонкие части растения, понадобятся для плетения, нижние, более толстые и широкие, - для аппликации и мозаики

## Slide 5
Соломку после хранения вымачивают в горячей воде минут 20 – 30 ( можно оставить на ночь ), для восстановления гибкости и эластичности. Чем жестче солома, тем дольше ее запаривают
Замоченную и распаренную солому хранят в полиэтиленовом пакете и достают по мере необходимости

## Slide 6
Затем разрезают соломку по длине ножницами или ножом
И разглаживают концами ножниц

## Slide 7
А можно прогладить утюгом сначала с внутренней стороны, затем с внешней

## Slide 8
Солома красива по своей окраске и используется в своей природной гамме, но если есть желание поэкспериментировать, цвет соломки можно изменить. Для отбеливания соломы применяют бытовой отбеливатель или раствор перекиси
водорода и нашатырного спирта
( на 1 л воды возьмите
150 гр. 15% перекиси
водорода и 20 гр.
нашатырного спирта ),
в котором выдерживают
материал в течении часа.
Можно проглаживать соломку утюгом до золотистого или коричневого оттенка или прокипятить в анилиновом красителе с добавлением уксусной кислоты и поваренной соли

## Slide 9
Выпрямляем соломку с помощью старой книги в течении 1 – 1,5 часа

## Slide 10
  Теперь можно делать «соломенное полотно»
  поочередно наклеивая соломинки на бумагу
  Часть соломок можно оставить в виде отдельных лент

## Slide 11: Аппликация из плоской соломки
Из разглаженной соломки делаем соломенное полотно

## Slide 12
Раскладка деталей на соломенном полотне с учетом направления соломки

## Slide 13
Направление соломки на деталях

## Slide 14
Аналогично подготавливаются все детали композиции