## Slide 1: Шиповые столярные соединения 7 класс
Учитель технологии
Коваценко О.В.
МБОУ «СОШ № 22»

## Slide 2: Какие столярные соединения на рисунках?

## Slide 3
Проанализируйте данные объекты
и ответьте на вопрос:
Что объединяет все предметы:
табурет и стул, стол и верстак,
оконная рама и дверной проем?

## Slide 4
Шиповые соединения деревянных деталей
со склеиванием
нашли широкое применение при изготовлении
дверных и оконных переплётов и блоков, мебели и других деревянных конструкций, так как склеивание даёт изделию дополнительную прочность.

## Slide 6
Гнездо – отверстие в детали, в которое входит шип.

## Slide 7
Шип
(от немецкого слова «середина») – это выступ на деревянной детали
Проушина –
паз на торце детали, соединяемый
с шипом

## Slide 9: Выбор числа шипов на заготовке зависит :
а) от ширины соединяемых деталей;
б) от толщины соединяемых деталей;
в) от длины соединяемых деталей;
г) от влажности древесины.

## Slide 10
Профили и размеры шипа и проушины должны совпадать.
Длина сквозного шипа должна равняться ширине присоединяемого бруска.
Длина глухого (не выходящего наружу) шипа должна быть немного меньше (на 2..3 мм) глубины гнезда.

## Slide 11
При толщине заготовок до 40 мм обычно применяют одинарные шипы,
от 40 до 80 мм – двойные,
больше 80 мм – тройные и многократные.

## Slide 13: Проверь свои знания!
1. Какие соединения называют шиповыми?
2. Где применяют шиповые соединения?
3. Назовите виды шиповых соединений?
4. Как рассчитываются размеры шиповых соединений?

## Slide 14
1. В каких случаях применяются соединения деталей из древесины на гвоздях и шурупах, клеевые соединения?
2. Приведите примеры применения этих соединений.
3.Сделайте сравнительный анализ соединений на гвоздях, шурупа, клеевых и шиповых соединений выделите их преимущества и недостатки.
Ответьте на вопросы: