## Slide 1: «Непрерывная подготовка учителей технологии» http://tehnologiya.ucoz.ru/ КОНКУРС МАСТЕР-КЛАССОВ «ПРЕКРАСНОЕ – СВОИМИ РУКАМИ»
ВИТРАЖИ ИЗ ЛОСКУТА
Автор:
Стрелкова Ирина Александровна учитель технологии Муниципальное общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Верещагино Пермский край

## Slide 2: Лоскутная техника «Витраж»
<number>
Лоскутное шитьё - вид рукоделия, при котором
сшивается цельное изделие из кусочков ткани.
Витра́ж (фр. vitre - оконное стекло, от лат. vitrum - стекло) - произведение декоративного искусства изобразительного или орнаментального характера из цветного стекла. В настоящее время витражи вошли и в лоскутный мир.
Лоскутная техника «Кафедральные окна» или «Церковные окна» используется при изготовлении подушек, покрывал, панно, для оформления одежды.
Существуют ручной и машинный способ выполнения изделий в витражной технике. Предлагаю один из вариантов изготовления декоративного чехла для диванной подушки в технике «Витраж», где сочетаются ручной и машинный способы работы с лоскутом.

## Slide 3: Необходимые материалы
<number>
Ткань портьерная - 0,42 см
(при ширине 280 см)
Креп-сатин - 10 см
Нитки в тон ткани
Замок «молния» (40 см)
Пуговицы диаметром
1 – 1,2 см - 25 шт.
Рекомендации по выбору материалов
В композиции должны сочетаться гладкокрашеная и пестротканая ткань (или с напечатанным рисунком). Если цветы из гладкокрашеной ткани, то фон – пестрый и наоборот.
Волокнистый состав ткани может быть различным.

## Slide 4: Необходимое оборудование, инструменты, приспособления
<number>
Швейная машина
Утюг
Линейка
Треугольник
Игла, булавки
Мел портновый
Ножницы
Соблюдайте правила безопасной работы!
Соблюдайте правила безопасной работы (прил....)!

## Slide 5: Правила безопасной работы
<number>
При работе на швейной машине следить за положением рук, не наклоняться близко к движущимся частям машины.
Не класть на платформу посторонние предметы.
Нельзя работать тупыми, ржавыми иглами.
Нельзя вкалывать иглы, булавки в одежду. Иглы и булавки должны быть в игольнице.
Ножницы должны лежать на столе в закрытом виде.
Расстояние от глаз до изделия или детали должно быть в среднем 30 см.
В процессе работы следует периодически менять положение корпуса.

## Slide 6: Конструкция деталей
<number>
Деталь 1 16 шт.
размер 22х22 см (из пестротканой ткани)
Деталь2 24 шт.
размер 5х5 см (из гладкокрашеной ткани)
Деталь 3 16 шт.
треугольники (квадрат 5x5 см разрезать
по диагонали)
Деталь 4 1 шт.
размер 38x38 см (нижняя часть чехла)

## Slide 7: Технология изготовления Декоративный чехол для диванной подушки в технике «Витраж»
<number>
№ п/п | Последовательность выполнения операций | Графическое изображение | Наглядное изображение
1 | Сложить деталь 1 пополам лицевой стороной внутрь, обтачать. Шов приутюжить. Срезать припуски на шов в углах, не доходя 2 мм до строчки. Обработать 16 деталей. | 1 см | 

## Slide 8: Технология изготовления
<number>
№ п/п | Последователь-ность выполнения | Графическое изображение | Наглядное изображение
2 | Сложить детали, совмещая срезы и швы. Стачать (ширина шва 1 см), оставив участок 4 см. Шов приутюжить. Срезать припуски на шов в углах. | 4 см | 

## Slide 9: Технология изготовления
<number>
№ п/п | Последователь-ность выполнения | Графическое изображение | Наглядное изображение
3 | Вывернуть детали на лицевую сторону, выправить углы. Слегка приутюжить уголки. Получилось 16 «конвертиков». |  | 

## Slide 10: Технология изготовления
<number>
№ п/п | Последовательность выполнения | Графическое изображение | Наглядное изображение
4 | Соединить попарно противоположные углы «конвертиков» в центре, скрепить, прокалывая насквозь все слои ткани. Получилось 16 квадратов (модулей). |  | 

## Slide 11: Технология изготовления
<number>
№ п/п | Последователь-ность выполнения | Графическое изображение | Наглядное изображение
5 | Сложить модули попарно, соединить мелкими частыми стежками «через край». Пары модулей соединить в полосы. |  | 

## Slide 12: Технология изготовления
<number>
№ п/п | Последователь-ность выполнения | Графическое изображение | Наглядное изображение
6 | Мелкими стежками «через край» соединить полосы из модулей в целое полотно. |  | 

## Slide 13: Технология изготовления
<number>
№ п/п | Последовательность выполнения | Графическое изображение | Наглядное изображение
7 | Соединительные швы (стыки) между модулями закрыть вставками из гладкокрашеной ткани (деталь 2), приколоть булавками. Треугольники (деталь 3) расположить по краям полотна, приколоть. |  | 

## Slide 14: Технология изготовления
<number>
№ п/п | Последовательность выполнения | Графическое изображение | Наглядное изображение
8 | Края модулей отогнуть на мелкие квадраты (деталь2) и треугольники (деталь3), подшивая потайным стежком. |  | 

## Slide 15: Технология изготовления
<number>
№ п/п | Последовательность выполнения | Условное обозначение | Наглядное изображение
9 | Обработать нижний срез полотна окантовочным швом |  | 

## Slide 16: Технология изготовления
<number>
№ п/п | Последовательность выполнения | Графическое изображение | Наглядное изображение
10 | Обметать срезы нижней части (деталь 4). Сложить готовое полотно и нижнюю часть лицевой стороной внутрь. Обтачать по верхнему и боковым срезам (ширина шва 1 см). Вывернуть, выправить углы. |  | 

## Slide 17: Технология изготовления
<number>
№ п/п | Последователь-ность выполнения | Графическое изображение | Наглядное изображение
11 | Втачать замок «молнию» в открытый срез чехла. |  | 

## Slide 18: Технология изготовления
<number>
№ п/п | Последователь-ность выполнения | Графическое изображение | Наглядное изображение
12 | Пришить пуговицы в центр каждого «цветка». |  | 

## Slide 19: Подушка в обновке!
<number>
Цветы иль окна кафедральные?
По-разному всем видится узор.
Какая техника забавная!
Изысканный причудливый декор!

## Slide 20: Используемые источники
<number>
http://www.hnh.ru/handycraft/2010-11-27-8 (слайд 2)
http://titikakatm.blogspot.com/2009/02/blog-post_23.html (слайд 7-14)
http://festival.1september.ru/articles/520293/ (слайд 7-14)
http://ru.wikipedia.org/wiki/ (слайд 2)
Фото из личного архива