## Slide 1: «Лоскутные иллюзии»
Учитель технологии
МОУ СОШ № 4 с углубленным изучением отдельных предметов
Сыктывкар 2011
Непрерывная подготовка учителей технологии
Интернет-конкурс 2011
«Прекрасное – своими руками»
Автор: Вишератина Надежда Владимировна
Мастер-класс

## Slide 2
ЛОСКУТНЫЕ ИЛЛЮЗИИ
Вам интересны зрительные иллюзии? Мне - да!
На первый взгляд создается впечатление, что узор состоит из множества маленьких деталей причудливой формы, и совершенно непонятно, как удалось их так точно собрать, но… Все не так уж и сложно, и можно довольно быстро создать такую замысловатую картину.
Notes: <number>

## Slide 3: Для работы нам понадобится:
Салфетки для уборки двух цветов;
Клеевой флизелин (не обязательно);
Ножницы;
Швейная машина;
Нитки для шитья.

## Slide 4
Для работы нам нужна мало осыпающаяся ткань. Мне очень нравится использовать в работе (особенно с детьми) самые обыкновенные салфетки для уборки, которые продаются во всех хозяйственных магазинах. Стоят недорого и бывают разных цветов (розовые, голубые, желтые, зеленые). Они мягкие, легко режутся, не осыпаются, с ними легко работать.

## Slide 5
Выкраиваем из ткани два прямоугольника, при этом большая сторона должна быть больше на 1.5-2 см, чем меньшая. Размер ткани выбираем в зависимости от желания (прихватка, салфетка), но желательно не меньше, чем 20 см.
. Складываем их лицом в одном направлении.
Наносим линии разреза. Эти линии могут быть совершенно произвольные, как прямые, так и волнистые. Количество линий тоже произвольное, на размер 20 см можно сделать 7-8 разрезов.
Скалываем заготовки булавками так, чтобы булавки не попадали на линии разрезов.
Приступаем к разрезанию.
Разрезаем обе заготовки вместе, при этом не дорезаем до конца на 1,5-2 см. Это необходимо сделать, чтобы заготовка не развалилась, а получившиеся «щупальца» не перепутались.
Notes: <number>

## Slide 6
Вынимаем из ткани булавки и аккуратно разделяем две наши заготовки.
Получились две «осьминожки».
Вспоминаем, что собой представляет полотняное переплетение, затем разворачиваем одну заготовку относительно другой на 90 градусов и начинаем плести.

## Slide 7
Поочередно вплетаем «щупальца», закрепляя их булавками.

## Slide 8
Под разрезанные детали можно положить клеевой флизелин, клеевым слоем к заготовке. Проутюжить ( это облегчит дальнейшую работу на швейной машине).

## Slide 9
Прострочить зиг-загом или декоративной строчкой по открытым срезам плетения.

## Slide 10
Если нет флизелина, или неохота с ним возиться, то можно обойтись и без него. Для этого под плетенку подкладываем ткань для обратной стороны работы. Закалываем булавками и сразу начинаем шить на машине строчкой зиг-заг.

## Slide 11
Выравниваем заготовку.
Получаем квадрат.

## Slide 12: ОБРАБОТКА КРАЯ ЗАГОТОВКИ
Края плетенки можно обработать по – разному.
Можно обтачать и вывернуть;
Окантовать косой бейкой;
Обметать;
Я предлагаю вариант, который нравится мне.

## Slide 13
Выбираем ткань для обратной стороны будущего изделия, выкраиваем из него квадрат, больше нашей заготовки на 2,5 см со всех сторон.
Для этого воспользуемся деревянной линейкой. Ее ширина как раз 2, 5 см.
Прикладываем линейку встык к заготовке, по другой стороне линейки проводим линию. И так со всех 4-х сторон (работая таким способом получаем ровные припуски со всех сторон.)
Вырезаем.

## Slide 14
Сначала обрабатываем 2 противоположные стороны квадрата.
Заутюживаем припуск ткани, так, чтобы срез был встык со срезом плетенки.
Далее перегибаем еще раз, по стыку, снова заутюживаем.

## Slide 15
Застрачиваем на 1-2 мм от сгиба.
То же самое делаем с оставшимися 2-я сторонами.

## Slide 16: ГОТОВАЯ РАБОТА

## Slide 17: Переплетать можно по кругу

## Slide 18: И прямоугольные детали
http://www.dublirin.com.ua/we_sew_razrez.files/fis08.jpg

## Slide 19
А ЕЩЕ МОЖНО СДЕЛАТЬ «СЕРДЕЧНЫЕ» ПРИХВАТКИ
Схемы можно найти:
Савина З.Ф Изделия в технике плетения из бумаги/Школа и производство.-2007.-№3.-с.46-48.
http//:stranamasterov.ru/node/18768?tid=451%2C302

## Slide 20
Заготовку-плетенку можно использовать и как фон для другой работы
Например, нашить на нее аппликацию.

## Slide 21: http://www.softexpressions.com/Merchant2/graphics/00000001/bkS/SimplyStn10.gif
http://www.softexpressions.com/Merchant2/graphics/00000001/bkS/SimplyStn6.gif

## Slide 22
http://www.softexpressions.com/Merchant2/graphics/00000001/bkS/SimplyStn7.gif
http://www.softexpressions.com/Merchant2/graphics/00000001/bkS/SimplyStn9.gif

## Slide 23
http://1.bp.blogspot.com/_sm0LYEfdqJQ/SbL5yPUk3UI/AAAAAAAAAKQ/NHNDVkUGAhs/s320/Blog_ButGarden1.jpg
http://4.bp.blogspot.com/_2ssunQr1FDY/TBQIj1c65SI/AAAAAAAAF30/40v6_39IF0k/s1600/Kathy+Woven+Quilt+3.jpg

## Slide 24
http://www.softexpressions.com/Merchant2/graphics/00000001/bkS/SimplyStn4.gif
http://www.softexpressions.com/Merchant2/graphics/00000001/bkS/SimplyStn3.gif

## Slide 25
http://4.bp.blogspot.com/_2ssunQr1FDY/TBQADMPBEPI/AAAAAAAAF3U/-NVa-jbQKm4/s1600/Kathy+Woven+Quilt+4.jpg
http://www.crazydoglady.com/images/WovenPondQuilt5.jpg

## Slide 26: http://s55.radikal.ru/i150/0903/d1/8705c5022c04.jpg
Или сделать просто панно, покрывало, накидку на кресло и т.д.
http://s55.radikal.ru/i150/0903/d1/8705c5022c04.jpg

## Slide 27
Этот метод очень интересен в работе. Он несложен, и в тоже время результат его всегда неожиданный. Ни один блок не повторит другой.
Попробуйте, надеюсь, вам тоже понравится складывать и плести эти «разрезалки».

## Slide 28: Маленькие советы
Можно разрезать заготовки и по отдельности, особенно если используется плотная ткань (драп). При этом разрезы на деталях могут быть сделаны по-разному.
Материалы для такого способа «плетения» можно использовать любые, но все же предпочтительнее несыпучие.
При желании сыпучесть можно уменьшить продублировав ткань флизелином.
Хорошо использовать сочетание однотонной ткани и ткани с рисунком.
Отдельные «щупальца» для усиления декоративного эффекта можно заменить тканью другого цвета.

## Slide 29: ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ РЕСУРСЫ
http://www.dublirin.com.ua/we_sew_razrez.files/fis08.jpg
http://www.softexpressions.com/Merchant2/graphics/00000001/bkS/SimplyStn10.gif
http://www.softexpressions.com/Merchant2/graphics/00000001/bkS/SimplyStn6.gif
http://www.softexpressions.com/Merchant2/graphics/00000001/bkS/SimplyStn9.gif
http://www.softexpressions.com/Merchant2/graphics/00000001/bkS/SimplyStn7.gif
http://www.softexpressions.com/Merchant2/graphics/00000001/bkS/SimplyStn7.gif
http://4.bp.blogspot.com/_2ssunQr1FDY/TBQIj1c65SI/AAAAAAAAF30/40v6_39IF0k/s1600/Kathy+Woven+Quilt+3.jpg
http://www.softexpressions.com/Merchant2/graphics/00000001/bkS/SimplyStn4.gif
http://www.softexpressions.com/Merchant2/graphics/00000001/bkS/SimplyStn3.gif
http://www.crazydoglady.com/images/WovenPondQuilt5.jpg
http://4.bp.blogspot.com/_2ssunQr1FDY/TBQADMPBEPI/AAAAAAAAF3U/-NVa-jbQKm4/s1600/Kathy+Woven+Quilt+4.jpg
http://s55.radikal.ru/i150/0903/d1/8705c5022c04.jpg
А также фото автора

## Slide 30
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
ЖЕЛАЮ УДАЧИ!